## Slide 1
Percorso formativo SPECIALISTA IN ECONOMIA CIRCOLARE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA : moduli
Eco-design & processi di produzione innovativi
Nuovi materiali e biomateriali
Coinvolgimento di Cittadini e Consumatori
Gestione e valorizzazione dei residui
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 2
Gestione e valorizzazione dei residui
Logistica e Smistamento
Sistemi di Riciclo & nuovi modelli di business per la second life dei residui
Aspetti economici, ambientali e legislativi dei rifiuti di plastica
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 3
Sistemi di Riciclo & nuovi modelli di business per la second life dei residui
Analisi economica della gestione dei rifiuti in plastica
Analisi ambientale della gestione dei rifiuti in plastica
Strategie dell’Unione Europea per la plastica
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 4
Impatti economici
Costi di recupero
Il recupero dei rifiuti in plastica è fortemente influenzato dai costi di raccolta, che includono i costi di logistica (trasporto) e di smistamento (manodopera e attrezzature di smistamento).
Il trasporto di rifiuti in plastica a bassa densità e i mezzi automatizzati per lo smistamento non sono economici
I costi di recupero dei rifiuti di plastica sono molto variabili e dipendono dalla struttura del programma di riciclaggio e dalle distanze tra le aziende di trattamento dei rifiuti.

## Slide 5
Impatti economici
Costi di recupero
 | Costi di raccolta | Costi di separazione
Incenerimento | 300-450 DM/ton | 230-300 DM/ton
Gassificazione/Pirolisi | 900 DM/ton | 
Discarica | 375 DM/ton | 
Studio tedesco

## Slide 6
 | Raccolta |  | Smistamento | TOTALE
 | Porta a porta | Isola ecologica |  | 
Riciclo | 255-305 €/ton | 196-242 €/ton | 474 €/ton | 508-618 €/ton*
Incenerimento |  |  |  | 326-392 €/ton
Discarica |  |  |  | 368-434 €/ton
Impatti economici
Costi di recupero
*include il ricavo dal materiale riprocessato a 540 €/ton
Studio dell'UE per le bottiglie in PET

## Slide 7
Figura - Redditività del riciclo di 1 tonnellata di plastica per tre diverse procedure di gestione dei rifiuti
- Incenerimento: Calore ed elettricità sono commercializzabili. È l’unico metodo redditizio. I numeri dipendono dalle dimensioni e dalla capacità annua delle strutture. Più grande è la struttura, minori sono i costi e maggiori i profitti.
- La redditività del riciclo della plastica dipende da due fattori, che non possono essere influenzati dallo stabilimento : il prezzo del petrolio e il tasso di riciclo dell plastica dei consumatori.
Impatti economici
Costi di recupero

## Slide 8
Impatti economici
Costi di recupero
Per massimizzare il valore economico dei rifiuti plastici riciclati, il flusso di rifiuti deve essere selezionato sia per tipologia di resina che per colore.
Tuttavia, lo smistamento manuale non è economico e deve essere utilizzato lo smistamento automatizzato.
I costi per la selezione automatizzata sono elevati e devono essere compensati da un elevato flusso di rifiuti in plastica trattati, che però può aumentare anche i costi di trasporto.

## Slide 9
Impatti economici
Costi di rilavorazione e Trend di mercato
Le ragioni principali della mancata adozione di schemi per il riciclo dei polimeri sono:
scarsi tassi di recupero,
trasporto economicamente sfavorevole,
costo del processo di riciclo, inclusi elevati costi capitali
volatilità di mercato per i polimeri riciclati
Il riciclo meccanico è più economico del riciclo chimico, specialmente per i materiali termoplastici.

## Slide 10
Impatti economici
Costi di rilavorazione e Trend di mercato
Studio USA per il riciclo meccanico di bottiglie in HDPE e PET
Prezzi di mercato dei principali polimeri riciclati e costi minimi di riprocessamento
I prezzi di mercato dei polimeri riciclati dipendono dai prezzi del petrolio e rendono il mercato estremamente volatile scoraggiando così ulteriori investimenti nel settore del riciclo

## Slide 11
Impatti economici
Costi di rilavorazione e Trend di mercato
Studio USA per il riciclo chimico mediante pirolisi e gassificazione
Costi economici del riciclo tramite pirolisi e gassificazione
Entrambe le tecniche non erano economicamente sostenibili

## Slide 12
Impatti economici
Costi di rilavorazione e Trend di mercato
Studio europeo sugli impatti economici delle diverse opzioni per la gestione dei rifiuti degli imballaggi in plastica
Scenario | Riciclo |  | Incenerimento | Discarica
 | Meccanico | Chimico |  | 
1 | - | - | - | 100
2 | 12 | 3 | 15 | 70
3 | 15 | - | 85 | -
4 | 15 | 10 | 75 | -
5 | 25 | 10 | 65 | -
6 | 35 | 15 | 50 | -
Percentuali di rifiuti in plastica trattati

## Slide 13
Impatti economici
Costi di rilavorazione e Trend di mercato
Studio europeo sugli impatti economici delle diverse opzioni per la gestione dei rifiuti degli imballaggi in plastica
Scenario | Riciclo |  | Incenerimento | Discarica | Costi di gestione dei rifiuti di plastica | TOTALE (Benefici-costi)
 | Meccanico | Chimico |  |  |  | 
1 | - | - | - | 100 % | 0.17 €/kg | 
2 | 12 % | 3 % | 15 % | 70 % |  | 
3 | 15 % | - | 85 % | - | 0.23 €/kg | MAXIMUM
4 | 15 % | 10 % | 75 % | - | 0.24 €/kg | 
5 | 25 % | 10 % | 65 % | - |  | 
6 | 35 % | 15 % | 50 % | - | 0.67 €/kg | 

## Slide 14
Impatti economici
Costi di rilavorazione e Trend di mercato
Studio tedesco sui costi di gestione della plastica in relazione alla fonte
Costi di gestione dei rifiuti in relazione alla fonte dei rifiuti di imballaggi in plastica
Conclusioni dello studio
Il riciclo di rifiuti industriali e commerciali è redditizio
Il riciclo dei rifiuti plastici post-consumo è molto poco redditizio.
Il prezzo del materiale vergine ha una forte influenza sugli eventuali benefici o meno del riciclo di rifiuti plastici.

## Slide 15
Impatti economici
CONCLUSIONI
Il riciclo può essere considerato economicamente sostenibile solo se il costo del processo è uguale o inferiore al costo di produzione del materiale vergine più il costo di metodi di smaltimento alternativi.
L'alternativa economica più economica al riciclo è il conferimento in discarica (30 $/ton), ma, con l'aumento dei costi di smaltimento, il riciclo dei polimeri può diventare economicamente più interessante.

## Slide 16
Impatti economici
CONCLUSIONI
L'incenerimento è la seconda opzione più economica, seguita dal riciclo meccanico.
Il costo dell'incenerimento è di circa 100 $/ton. In Europa questo costo è di 400 €/ton. Sebbene l'incenerimento abbia un impatto ambientale minore rispetto al conferimento in discarica, l'incenerimento riceve una forte opposizione da parte dell'opinione pubblica.
Se la soluzione in discarica appare più economica del riciclo è perché è sottostimata. Si tiene conto solo dei costi più visibili (raccolta dei rifiuti, gestione della discarica e chiusura delle cisterne), ma non si considerano altri costi meno tangibili (perdita di risorse preziose e protezione dell'ambiente).

## Slide 17
Impatti economici
Impatti ambientali
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 18
Impatti ambientali
 | Vantaggi | Svantaggi
Riciclo Meccanico | Processo semplice | Lo smistamento è laborioso ed energicamente dispendioso
Riciclo Chimico | Consente di riciclare i rifiuti solidi misti | Elevati costi capitali
Incenerimento | Economico | Emissioni
Discarica | Economico | Impatti sociali ed ambientali
È necessario quantificare gli impatti ambientali oltre agli impatti economici per scegliere l'opzione migliore

## Slide 19
Impatti ambientali del riciclo: considerazioni sul ciclo di vita
La figura mostra il diagramma del ciclo di vita per le quattro opzioni di fine-vita dei rifiuti in plastica
Risorse primarie
Energia
Materiali
Estrazione & Lavorazione
Emissioni
Produzione di polimeri
Prodotti
Uso e consumo
Riciclo
Recupero
Riciclo
energia
Riciclo
Chimico
Chimico
Smaltimento
Rifiuti
Riciclo
Meccanico
Riutilizzo

## Slide 20
Impatti ambientali del riciclo: considerazioni sul ciclo di vita
Riutilizzo: richiede la raccolta dei rifiuti e alcuni processi di rinnovamento o rigenerazione. Ognuna di queste attività richiede energia e materiali aggiuntivi.
Riciclo meccanico: Lo smistamento richiede manodopera o energia, a seconda che sia manuale o automatico. La macinazione richiede energia (14 % dell'energia totale utilizzata per le bottiglie in PET)
L'incenerimento della maggior parte delle materie plastiche produce circa 3100-3400 kg di CO2/ton rispetto ai 1500-2000 kg di CO2/ton prodotti lungo il loro ciclo di vita.

## Slide 21
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Verranno confrontati gli impatti ambientali per cinque diversi casi di fine vita.
Gli impatti ambientali saranno quantificati dallo strumento di valutazione del ciclo di vita (LCA).
La valutazione del ciclo di vita trasforma gli input e gli output dell'intero ciclo di vita della plastica in indicatori ambientali.
È lo strumento scientifico più utile per quantificare gli impatti ambientali.

## Slide 22
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Riciclo a circuito chiuso: Pannelli in Plastica
I pannelli di plastica sono montati su vari oggetti: fotocopiatrici, computer, telefoni e fax...
È importante identificare strategie di fine vita sostenibili. Le discariche devono essere evitate.
In questo caso, i pannelli di plastica delle fotocopiatrici vengono ricondizionati, ma questi pannelli hanno cicli di ricondizionamento limitati e devono essere smaltiti (discarica o incenerimento).

## Slide 23
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Riciclo a circuito chiuso: Pannelli in Plastica
Diagramma di flusso del ciclo di vita che illustra le modalità di produzione, recupero e riciclo dei pannelli in plastica
Polimero vergine
Compound
Pannelli nuovi
2. Riciclo meccanico
Uso dei Pannelli
Recupero dei Pannelli
1. Rinnovamento
3. Incenerimento
4. Discarica

## Slide 24
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Riciclo a circuito chiuso: Pannelli in Plastica
Lo studio riguarda 19.000 pannelli, ovvero la quantità richiesta ogni anno nel Regno Unito. I polimeri vergini sono il policarbonato e il poli(acrilonitrile-co-butadiene-co-stirene) (ABS).
I pannelli in plastica di questo studio possono essere ricondizionati solo una volta, a causa dei problemi associati a una riverniciatura insoddisfacente. I pannelli ricondizionati non possono essere riciclati meccanicamente.
Lo studio considera 5 scenari.

## Slide 25
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Riciclo a circuito chiuso: Pannelli in Plastica
Scenario A
19000 pannelli sono realizzati da polimeri vergini.
I pannelli vengono assemblati, utilizzati una sola volta e infine smontati e inviati in discarica.
19000 pannelli
19000 pannelli vergini
19000 pannelli smaltiti in discarica
Scenario B
10000 sono realizzati da polimeri vergini.
Isieme con 9000 pannelli rinnovati, vengono assemblati per 19000 fotocopiatrici.
Dopo l'uso, i pannelli vengono smontati. 9000 dei 10000 pannelli prodotti vengono ricondizionati, mentre i 1000 rimanenti vengono inviati in discarica..
9000 pannelli ricondizionati vengono inviati in discarica.
19000
pannelli
10000 pannelli
vergini
9000 pannelli rinnovati smaltiti in discarica
1000 pannelli nuovi
alla discarica
9000 pannelli
rinnovati

## Slide 26
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Riciclo a circuito chiuso: Pannelli in Plastica
Scenario C
9000 pannelli sono realizzati da polimeri vergini.
9000 pannelli vengono ricondizionati.
1000 sono pannelli riciclati meccanicamente. Vengono riciclati e miscelati con polimeri vergini. A causa di vincoli di qualità, solo il 25% del materiale riciclato può essere miscelato con polimeri vergini.
Quindi, 10000 pannelli vengono riciclati, mentre i restanti 9000 pannelli ricondizionati vengono inceneriti.
Scenario D
È lo stesso scenario di C, ma in questo caso i 9000 pannelli ricondizionati vengono inviati in discarica.
Scenario E
12600 pannelli sono realizzati con polimero vergine e 6400 con una combinazione di polimero vergine e riciclato..
12600 pannelli riciclati vengono smaltiti in discarica.
19000
panels
9000 pannelli
vergini
9000 pannelli rinnovati all’inceneritore
1000 pannelli riciclati meccanicamente
9000 pannelli
rinnovati
19000
pannelli
12600 pannelli
vergini
12600 pannelli riciclati smaltiti in discarica
6400 pannelli riciclati meccanicamente

## Slide 27
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Lo scenario D ha gli impatti più bassi.
Lo scenario C sarebbe il migliore ma ha gli impatti più alti in termini di ecotossicità dell’acqua. Inoltre questo scenario non recupera energia attraverso l’incenerimento
Lo scenario B ha il secondo impatto più basso. Questo scenario smaltisce in discarica i pannelli ricondizionati.
In sintesi, una combinazione di riciclo a ciclo chiuso (ricondizionamento e meccanico) è la migliore opzione di fine in termini di impatto ambientale.
Riciclo a circuito chiuso: Pannelli in Plastica

## Slide 28
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Uso a Cascata: Parabrezza laminati per auto
Questo caso mette a confronto diversi materiali plastici che possono essere utilizzati per produrre parabrezza laminati per auto.
L'obiettivo è individuare lo scenario ottimale per il fine vita. Attualmente viene riciclato solo il vetro del parabrezza. Il polimero utilizzato dalle industrie è il polivinilbutirrale (PVB), ma possono essere utilizzati anche: il poli(cloruro di vinile) (PVC), il poli(etilene-co.vinilacetato) (EVA) e il poliuretano (PU).

## Slide 29
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Uso a Cascata: Parabrezza laminati per auto
Diagramma del ciclo di vita per la produzione di parabrezza laminati
Produzione Vetro Float
Taglio e Bordatura
Stampa e Piegatura
Stratificazione laminato
Taglio a misura
Autoclave
Parabrezza finito
Produzione laminato
Stoccaggio Sfridi

## Slide 30
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Uso a Cascata: Parabrezza laminati per auto
Il primo utilizzo di polimeri multistrato: confronto degli impatti ambientali del ciclo di vita. I polimeri vengono smaltiti in discarica.
Classifica dei materiali per multistrato per quanto riguarda gli impatti ambientali del loro ciclo di vita
La scelta del materiale più sostenibile per l'ambiente non è chiara.

## Slide 31
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Uso a Cascata: Parabrezza laminati per auto
Utilizzando altri criteri come quello economico e tecnico, sono stati selezionati il PVC e l'EVA come opzioni migliori.
La seconda parte dello studio considera le possibilità di fine vita dei polimeri selezionati. I polimeri non possono essere riutilizzati per motivi tecnici, ma possono essere riutilizzati in altre applicazioni:
Il PVC viene riciclato per la produzione di tubi.
L'EVA viene riciclato per la produzione di guaine per cavi.

## Slide 32
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Uso a Cascata: Parabrezza laminati per auto
Per entrambi i polimeri devono essere considerati due sistemi.
Il sistema I considera la produzione di parabrezza e lo smaltimento in discarica di polimeri e vetro. I tubi e i rivestimenti per cavi sono prodotti con polimeri vergini.
Il sistema II considera la produzione di parabrezza e lo smaltimento in discarica del vetro. I polimeri vengono riutilizzati per la produzione delle stesse quantità di tubi e guaine del sistema I .
Uso a cascata di materiali multistrato: il PVC riciclato viene utilizzato per la produzione di tubi e l'EVA per la produzione di guaine per cavi.
Risorse Primarie
Risorse Primarie
Risorse Primarie
Produzione Parabrezza
Produzione Parabrezza
Uso dei Parabrezza
Uso dei Parabrezza
Recupero Parabrezza
Recupero Parabrezza
Parabrezza in discarica
Polimeri
vergini
Produzione di tubi/guaine
Produzione di tubi/guaine
Smontaggio Parabrezza
Emissione di rifiuti
Emissione di rifiuti
Emissione di rifiuti
Emissione di rifiuti
Riciclaggio polimero
Vetro in discarica

## Slide 33
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Uso a Cascata: Parabrezza laminati per auto
Confronto degli impatti del ciclo di vita dell’uso di PVC ed EVA vergini o utilizzati a cascata
I risultati dell’Uso a Cascata hanno un impatto minore per entrambi i materiali.
L’Uso a Cascata dell’EVA è l’opzione migliore
Conclusione: L'EVA è il materiale migliore e dovrebbe essere riutilizzato per la produzione di guaine per cavi.

## Slide 34
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Gestione integrata dei rifiuti in plastica: Imballaggi
Un confronto degli impatti ambientali del riciclo meccanico o chimico (feedstock) e del recupero di energia dai rifiuti del settore degli imballaggi
Opzioni di riciclo per i rifiuti di imballaggi in plastica
Rifiuti di Imballaggi
Raccolta rifiuti
Selezione dei rifiuti
Riciclo Meccanico
Riciclo Chimico
Recupero energia
Estrusione e pellettizazione
Gassificazione
Termolisi
Altoforni
Idrogenazione
Polimero
vergine
Modellamento
Prodotti in plastica
Prodotti di raffineria
Energia
Combustione: Letto fisso
Letto fluidizzato

## Slide 35
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Gestione integrata dei rifiuti in plastica: Imballaggi
Il riciclo meccanico è stato preso in considerazione solo per i rifiuti di bottiglie e film in plastica e comprende le seguenti opzioni:
● riciclare i granuli provenienti dai rifiuti di bottiglie per produrre nuove bottiglie ;
● riciclare i film da imballaggio in nuovi film;
● riciclare i film per produrre sacchi dei rifiuti;
● riciclare i film per produrre canaline per cavi.
Opzioni di riciclo per i rifiuti di imballaggi in plastica

## Slide 36
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Gestione integrata dei rifiuti in plastica: Imballaggi
Le tecnologie di riciclo chimico considerate in questo caso di studio sono:
● gassificazione a letto fisso con lignite;
● gassificazione con lignite in letto fluidizzato;
● termolisi delle materie plastiche in prodotti petrolchimici;
● utilizzo della plastica in altoforni;
● idrogenazione sottovuoto con oli residui.
Opzioni di riciclo per i rifiuti di imballaggi in plastica

## Slide 37
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Gestione integrata dei rifiuti in plastica: Imballaggi
Gli impatti ambientali delle diverse opzioni di riciclo vengono confrontati in due fasi. La prima fase esamina le opzioni di riciclo chimico e di recupero energetico e la seconda fase confronta questi metodi con il riciclo meccanico.
Opzioni di riciclo per i rifiuti di imballaggi in plastica

## Slide 38
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Gestione integrata dei rifiuti in plastica: Imballaggi
Confronto degli impatti del ciclo di vita per il riciclo chimico e il recupero energetico dai rifiuti di imballaggi in plastica
Il conferimento in discarica è stato scelto come scenario di riferimento
Tutte le opzioni di recupero delle materie prime e di energia hanno un impatto ambientale inferiore rispetto al conferimento in discarica.
Prima fase: confronto tra riciclo chimico e recupero energetico

## Slide 39
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo
Gestione integrata dei rifiuti in plastica: Imballaggi
Il riciclo chimico in altoforno e la termolisi potrebbero essere raccomandati come le opzioni più sostenibili
Prima fase: confronto tra riciclo chimico e recupero energetico
Confronto degli impatti del ciclo di vita per il riciclo chimico e il recupero energetico dai rifiuti di imballaggi in plastica

## Slide 40
Gestione integrata dei rifiuti in plastica: Imballaggi
Confronto degli impatti del ciclo di vita tra il riciclo di bottiglie e film e le migliori opzioni del riciclo chimico e il recupero energetico
Si registra una riduzione complessiva degli impatti per tutte le opzioni di riciclo meccanico rispetto allo scenario di riferimento (discarica).
L’opzione migliore considerando tutti gli impatti sembra essere il riciclo dei film per la produzione di canaline per cavi.
Seconda fase: confronto con il riciclo meccanico
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo

## Slide 41
Gestione integrata dei rifiuti in plastica: Imballaggi
In sintesi, il riciclo meccanico è più sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto al riciclo chimico o al recupero energetico.
Tuttavia, dati gli attuali vincoli capacitivi, tecnologici e legati allo smistamento, il riciclo meccanico è combinato con il riciclo chimico e il recupero di energia per i rifiuti che non possono essere riciclati meccanicamente.
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo

## Slide 42
Design del Ciclo di Vita del Prodotto per Riciclo Chimico: Cuscini ‘Waterlily’
Questo caso di studio applica i principi di progettazione del ciclo di vita per sviluppare un nuovo materiale di imbottitura, per elementi di comfort (materassi) in poliuretano (PU) riciclabile chiamato "Waterlily".
Lo studio mira ad identificare le opzioni più appropriate per il fine vita della schiuma PU, che consentirebbero nel riprogettare il prodotto esistente per migliorarne la riciclabilità.
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo

## Slide 43
Design del Ciclo di Vita del Prodotto per Riciclo Chimico: Cuscini ‘Waterlily’
Sono state prese in considerazione diverse opzioni di riciclo:
Rebonding: Riattaccare i frammenti di scarto al di sotto delle moquette (USA)
Riciclo meccanico fino ad ottenere una polvere fine, utilizzata per produrre schiuma flessibile
Incenerimento
Riciclo chimico mediante glicolisi in fase split che fornisce poliolo flessibile puro che viene utilizzato per sostituire completamente il poliolo vergine
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo

## Slide 44
Confronto tra le diverse opzioni di riciclo per i materassi "Waterlily
- lo scenario del riciclo chimico in questo caso sembra essere l'opzione più sostenibile
Design del Ciclo di Vita del Prodotto per Riciclo Chimico: Cuscini ‘Waterlily’
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per gli scenari e le tecnologie di riciclo

## Slide 45
Demetrious, A., Crossin, E. J Mater Cycles Waste Manag 21, 850–860 (2019). https://doi.org/10.1007/s10163-019-00842-4
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) dei rifiuti da imballaggio in carta e plastica confronto tra discarica, incenerimento e gassificazione-pirolisi
Questo studio ha valutato e confrontato le performance ambientali del trattamento dei rifiuti di plastica mista utilizzando (1) discarica, (2) incenerimento e (3) gassificazione-pirolisi. L'unità funzionale è il trattamento di 1 kg di plastica mista

## Slide 46
Demetrious, A., Crossin, E. J Mater Cycles Waste Manag 21, 850–860 (2019). https://doi.org/10.1007/s10163-019-00842-4
Potenziale di acidificazione
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) dei rifiuti da imballaggio in carta e plastica confronto tra discarica, incenerimento e gassificazione-pirolisi

## Slide 47
Demetrious, A., Crossin, E. J Mater Cycles Waste Manag 21, 850–860 (2019). https://doi.org/10.1007/s10163-019-00842-4
Potenziale di riscaldamento globale
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) dei rifiuti da imballaggio in carta e plastica confronto tra discarica, incenerimento e gassificazione-pirolisi

## Slide 48
Demetrious, A., Crossin, E. J Mater Cycles Waste Manag 21, 850–860 (2019). https://doi.org/10.1007/s10163-019-00842-4
Potenziale di eutrofizzazione
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) dei rifiuti da imballaggio in carta e plastica confronto tra discarica, incenerimento e gassificazione-pirolisi

## Slide 49
Demetrious, A., Crossin, E. J Mater Cycles Waste Manag 21, 850–860 (2019). https://doi.org/10.1007/s10163-019-00842-4
Formazione potenziale di ozono fotochimico
Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) dei rifiuti da imballaggio in carta e plastica confronto tra discarica, incenerimento e gassificazione-pirolisi

## Slide 50
Copyright: CC BY-NC-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
With this license, you are free to share the copy and redistribute the material in any medium or format. You can also adapt remix, transform and build upon the material.
However only under the following terms:
Attribution — you must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor
endorses you or your use.
NonCommercial — you may not use the material for commercial purposes.
ShareAlike — if you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — you may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.